## Slide 1: Das TEK-Vario besser verstehen Teil III

## Slide 2: 10.1 FAQs: Warum haben wir so viele verschiedene Düsen?
Prandtl Rohr
Statischer Druck
(Epot)
(-Ekin)
Braunschweiger Düse
Gesamtdruck (Epot + Ekin)
Das vordere Loch am Prandtl Rohr
misst den Gesamtdruck.
Seine seitlichen Löcher den statischen
Druck. Die Braunschweiger Düse liefert
-Ekin. So bekommen wir alle Daten, die
das TEK-Vario für seine Arbeit braucht.

## Slide 3: 10.2 FAQs: Wie hole ich aus meinem Modell mit TEK-Vario die maximale Leistung heraus?
Auf der Basis seines physikalischen Wissens und seiner Erfahrung empfiehlt Philip, wie folgt vorzugehen:
Schritt 1 Flugphasen
Benutze Flugphasen, wenn du deinen Segler einfliegst.
Start/Steigen, Gleiten, Thermik 1 + 2 und Landung ist für den Anfang gut
geeignet. Für den Übergang immer eine Zeitverzögerung von 1-2 s
Einstellen.
Schritt 2 Trimmung
Alle Ruder innerhalb einer Flugphase wie gewünscht trimmen. Die neue
Position gilt dann als Nullstellung für alle weiteren Einstellungen.

## Slide 4: 10.2 FAQs: Wie hole ich aus meinem Modell mit TEK-Vario die maximale Leistung heraus?
Schritt 3 Maximale Ruderausschläge
Um den induzierten Widerstand minimal zu halten, die Ruderausschläge nicht größer als notwendig einstellen.
Z. B. sollten +/- 15 Grad für die Querruder genügen.
Schritt 4 Mischer QR -> WK
Zum Querruder Wölbklappen hinzumischen. Um den induzierten Widerstand (theoretisch) möglichst klein zu halten, wie folgt vorgehen:
+/- 15 °

## Slide 5: 10.2 FAQs: Wie hole ich aus meinem Modell mit TEK-Vario die maximale Leistung heraus?
Wurzel Spitze
Schritt 4 Mischer QR -> WK (Forts.)
Ziehe eine Linie, die eine Fläche repräsentiert.
Wurzel Spitze
Wölbklappe
Querruder
Markiere die Mitte von WK und QR in Längsrichtung.
*
*
Skiziere Wölbklappe und Querruder.

## Slide 6: 10.2 FAQs: Wie hole ich aus meinem Modell mit TEK-Vario die maximale Leistung heraus?
Messe von 1 (Wurzel) zu 2 (WK) und 1 (Wurzel) zu 3 (QR).
Wurzel Spitze
*
*
1 60 cm 2 180 cm 3
Das Verhältnis zwischen den ermittelten Maßen gibt das ideale Verhältnis für die Größe der Ausschläge vor: 60 : 180 = 1 : 3 -> ~ 33%
Der Maximalausschlag der WK beträgt 33% des Maximalausschlags der QR.
Das ist nur ein Ausgangswert. Testflüge zeigen, wie gut es funktioniert. Ausschläge bei Bedarf anpassen.
Schritt 4 Mischer QR -> WK (Forts.)

## Slide 7: 10.2 FAQs: Wie hole ich aus meinem Modell mit TEK-Vario die maximale Leistung heraus?
Schritt 5 Negatives Wendemoment
Die meisten Piloten reduzieren aus Tradition lediglich die QR- (und WK-) Ausschläge nach unten, um dem negativen Wendemoment zu begegnen. Die Physik lehrt uns, dass es einen besseren Weg gibt:
Du musst das negative Wendemoment kennen und wissen, wodurch es verursacht wird.

## Slide 8: 10.2 FAQs: Wie hole ich aus meinem Modell mit TEK-Vario die maximale Leistung heraus?
Schritt 5 Negatives Wendemoment (Forts.)
Mische dem QR SR hinzu. Natürlich muss das SR nach rechts ausschlagen, wenn du QR rechts gibst. Es ist absolut in Ordnung, dem QR 80% SR (oder sogar etwas mehr) hinzuzumischen.
Bitte beachte, dass das negative Wendemoment umso größer wird, je langsamer du fliegst.
Deshalb musst die den Mischer der Grundgeschwindigkeit jeder Flugphase anpassen. Lasse dir bei den Testflügen die Geschwindigkeit von einem Helfer ansagen, während du fliegst und den Segler genau beobachtest. Versuche, deine Grund-geschwindigkeit möglichst genau einzuhalten.

## Slide 9: 10.2 FAQs: Wie hole ich aus meinem Modell mit TEK-Vario die maximale Leistung heraus?
Schritt 5 Negatives Wendemoment (Forts.)
Fliege geradeaus weg von dir.
Gib wiederholt und bestimmt QR, um ziemlich zügig Schräglagen bis ca. 30° einzuleiten. Wechsle wiederholt und fließend von einer Seite auf die andere.
Repeatedly and fluently put in quite some aileron to initiate fairly fast banks (up to about 30°) to either side in turns. If the tail of the model keeps swinging to either side, you have to put in more rudder. Finally, your model should bank without rotating around the vertical axis. If about 80% rudder doesn´t prevent your model from swiveling around the vertical axis, time has come to reduce downward travel of your ailerons (and maybe your flaps, too).
30°
30°

## Slide 10: 10.2 FAQs: Wie hole ich aus meinem Modell mit TEK-Vario die maximale Leistung heraus?
Schritt 5 Negatives Wendemoment (Forts.)
Wenn das SR/Rumpfende abwechselnd nach beiden Seiten auswandert, muss mehr SR hinzugemischt werden.
Am Ende sollte sich dein Modell in Schräglage begeben, ohne um die Hochachse zu drehen. Wenn 80% SR nicht ausreichen, Drehungen um die Hochachse zu verhindern, ist der Zeitpunkt gekommen, die Ausschläge nach unten bei QR (und evtl. auch WK) zu reduzieren.
Übrigens: Taumelt das Modell von einer Seite zur anderen, ist zu viel SR beigemischt.

## Slide 11: 10.2 FAQs: Wie hole ich aus meinem Modell mit TEK-Vario die maximale Leistung heraus?
Schritt 6 Snap Flap
Nutze Snap Flap.
Schritt 7 Schwerpunktlage
Lege den Schwerpunkt nicht zu weit nach hinten. Wir fliegen immer in ziemlich ruppiger Luft. Es ist deshalb besser, das Modell so einzustellen, dass es seinen Flugweg fortsetzt, statt sich von jeder Miniblase aus der Ruhe bringen zu lassen.
Schritt 8 TEK-Vario prüfen
Sobald dein Modell gut fliegt, ist es an der Zeit zu überprüfen, wie gut dein TEK-System funktioniert. -> Viel Spaß mit Teil IV.